## Slide 1: Mantık Devreleri DERS 5

## Slide 2
Kodlama ve Kodlar
(Coding and Codes))

## Slide 3
Giriş
Kodlama, iki küme elemanları arasında karşılığı kesin olarak belirtilen kurallar bütünüdür diye tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, görünebilen, okunabilen yazı, sayı ve işaretlerin değiştirilmesi işlemine ‘kodlama’ denir. Başka bir bakış acısı ile, sonlu elemana sahip bir kümenin her bir elemanına bir kod verilmesi, kodlama olarak tanımlanır.
‘Morse’ alfabesi kodlamaya iyi bir örnektir. Kodlama işlemine diğer bir örnek, bilgisayarın çevresel birimleri ile merkezi işlem ünitesi arasındaki bilgi iletişimidir. Bilgisayarlarda, bir alfabetik-sayısal kaynak olan klavyeden gönderilen bilgi, 7 veya 8 bitlik ikili sayılar şeklinde kodlandıktan sonra ilgili birime gönderilir.
Kodlama işlemi yalnızca onluk sistemdeki sayıları (0, 1, 2,....,9) içerebileceği gibi, alfabetik ve alfa sayısal bilgilerin kodlanmasını içerebilir. Farklı bilgileri kodlama ihtiyacı ve değişik alanlarda kodlama gereksinimi çeşitli kodlama yöntemlerini doğurmuştur.

## Slide 4
Kodlama işlemi aşağıdaki avantajları sağlar:
1. Aritmetik işlemlerde kolaylık sağlar.
2. Hataların bulunmasını kolaylaştırır.
3. Hataların düzeltilmesi işlemlerini basitleştirir.
4. Bellek işlemlerinde verimliliği artırır.
5. Bilgilerin işlenmesi işleminin insanlarca kolayca anlaşılmasını sağlar.
Yalnızca sayısal karakterlerin kodlanmasıyla ortaya çıkan kodlara ‘sayısal kodlar’ (BCDkodları) denilirken, alfabetik ve sayısal karakterlerin kodlanmasını içeren kodlama yöntemlerine ‘alfasayısal kodlar’ denir. Bu durumda kodlar iki grup altında incelenebilir:
Sayısal ve Alfa Sayısal kodlar.

## Slide 5
1. Sayısal Kodlar
Onlu bir sayının ikili sayı sistemindeki karşılığının yazılması ile oluşan kodlama sistemi,
‘yalın ikili kodlama’ (pure binary coding) olarak isimlendirilir. Sayısal sistemlerde
kullanılan kodlama sistemleri yalın ikili sayı sisteminde olmayabilir.
Yalnızca sayısal karakterlerin kullanıldığı sayısal kodlama sistemlerinin çok geniş uygulama alanı olması nedeni ile, çok farklı sayısal kodlama yöntemleri kullanılmaktadır. Sayısal kodlama yöntemlerine örnek olarak;
i- BCD kodu,
ii- Gray kodu,
iii- +3 kodu,
iv- Aiken kodu,
v- 5’te 2 kodu,
vi- Bar kodu,
kodlama yöntemleri verilebilir.
Sayısal kodlama yöntemlerine örnek olarak verilen kodlama çeşitlerine genel özellikleri ile özetleyelim.

## Slide 6
1.1. BCD Kodu (Binary Coded Decimal Code) - 8421 Kodu
Onluk sistemdeki bir sayının, her bir basamağının ikilik sayı sistemindeki karşılığının dört
bit şeklinde yazılması ile ortaya cıkan kodlama yöntemine, ‘İkili Kodlanmış Onlu Sayı
Kodu - BCD kodu’ (Binary Coded Decimal Code) ismi verilir. Onluk sayı sistemi 0 ile 9
arasındaki sayıları içerdiğinden, her basamaktaki sayının ikili sistemde kodlanması için 4
bite ihtiyaç vardır. Onlu bir sayıyı BCD kodlu olarak yazmak için, onlu sayının her bir
basamağı 4 bitlik ikili sayı grupları şeklinde yazılır. Yazılan gruplar bir araya getirilince
BCD kodlu sayı elde edilir.
BCD TABLOLAR

## Slide 9
1.2. Gray Kodu
Gray kodlama yöntemi, basamak ağırlığı olmayan bir kodlama yöntemidir. Basamak
ağırlığının olmaması, her bir basamaktaki sayıların basamak ağırlıklarına göre karşılıklarının
olmamasıdır.
Sayısal elektronik ve bilgisayar giriş-çıkış işlemlerinde kullanılan Gray kodlama yöntemi,
minimum değişimli kodlar sınıfı içerisinde yer alır. Bunun nedeni bir sayıdan diğerine
geçerken yalnızca bir bitin konum değiştirmesidir. Örneğin; yalın ikili (binary) kodlamada
(3)10 = (0011)2 değerinden (4)10 = (0100)2 değerine geçerken üç bitin değeri değişirken, gray kodlamada yalnızca bir bitin değeri değişir. Yalnızca, 9’dan 0’a geçişte çok sayıda bit konum değiştirir.
Gray kodlanmış sayılarda basamak değeri olmadığından, bu kodlama yönteminin aritmetik
işlemlerin olduğu yerlerde kullanılması mümkün değildir. Ancak sütun esasına göre çalışan
cihazlardaki hatayı azalttığından, giriş / çıkış birimlerinde ve analog - dijital çeviricilerde
tercih edilirler.
Onlu sayıların karşılığı olan ikili sayıları Gray kodlanmış olarak ifade etmek için, bir sayıdan
diğerine geçişte tek bir bitin değer değiştirmesi esas alınır. Tablo 3.1’de, 0-15 arasındaki
onlu sayıların karşılığı olan ikili ve gray kodlanmış sayılar görülmektedir. Gray kodlu
sayıların mahsuru; toplama, çıkarma ve diğer aritmetik işlemleri yapabilmek için ikili sayı
sistemine dönüştürülme zorunluluğudur. Bu durumda ikili sayıları Gray koda çevirmek veya
Gray kodlu bir sayının ikili karşılığını bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılır.

## Slide 10
İkili Sayıların Gray Koduna Çevrilmesi:
İkili sistemdeki bir sayıyı Gray kodlu sayı şekline dönüştürmek için, en yüksek basamak
değerine sahip bitin solunda ‘0’ olduğu kabul edilip, her bit solundaki bit ile toplanarak
yazılır. Bu işleme en düşük basamak değerlikli bite kadar devam edilir. Elde edilen sayı Gray
kodlu sayıdır.

## Slide 11
ii- Gray Kodlu Bir Sayının İkili Sayılara Çevrilmesi:
Gray kodlu bir sayıyı ikili sistemdeki sayı şekline dönüştürmek için, en soldaki bit olduğu
gibi aşağıya indirilir ve indirilen sayıyla bir sonraki basamakta bulunan sayı toplanarak
yazılır. Bulunan sayı ile bir sonraki basamaktaki sayı toplanır ve bu işleme en düşük
değerlikte bite kadar devam edilir.

## Slide 14
1.3. Artı 3 (Excess 3) Kodu
Artı 3 kodu (+3 Code), BCD kodu ile ilgilidir ve belirli aritmetik işlemlerde işlem kolaylığı
nedeniyle BCD kodu yerine kullanılır. Bir onlu sayının Artı 3 kodundaki karşılığı, onlu
sayının karşılığı olan ikili sayıya 3 eklenmiş halidir. Bu nedenle bu kodlama yöntemi, ‘3
fazlalık kodu’ olarakta isimlendirilir. Artı 3 kodundaki sayılar, BCD kodunda olduğu gibi
dört bitlik ikili sayılar şeklinde ifade edilir.
Hesaplama yapmada ve hataları düzeltmelerde sağladığı kolaylıklara rağmen, tümleyenini
almadaki güçlükler nedeniyle son zamanlarda nadiren kullanılmaktadır.

## Slide 16
1.4. 5’de 2 Kodu
5’de 2 kodunda, her onlu sayı, içinde mutlaka iki tane '1' bulunan 5 bitlik ikili sayı ile temsil
edilir. Bütün sayılarda mutlaka iki tane '1' bulunduğundan hataların kolayca bulunmasını
sağlar. Sayılar ikili sistemde ifade edilirken basamak değerleri '7 4 2 1 0' şeklinde sıralanır.
(0)10 sayısını 5’te 2 kodunda ifade etmek için (11000) kombinasyonu kullanılır. 0-9
arasındaki sayıların 5’te 2 kodunda ifade edilmesi ile Tablo 3.2’deki değerler elde edilir.

## Slide 18
1.5. Eşitlik (Parity) Kodu
İkili sayı sisteminde ifade edilen bilginin bir yerden başka bir yere taşınması dijital sistemlerde sıkça karşılaşılan bir olaydır. Bilginin bir yerden başka bölgeye taşınması sırasında, değişik nedenlerden dolayı gürültü oluşması ve oluşan gürültünün iletilen bilgiyi bozması zaman zaman karşılaşılan hadiselerdir. Bilgi iletimi sırasında bu şekilde oluşan hataları tespit etmek ve mümkünse düzeltmek sayısal sistemlerin özelliklerindendir.
Hataları tespit etmede kullanılan en yaygın ve en kolay yöntem eşitlik biti kodlama (parity code) yöntemidir. Bu yöntemde, hataların ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla BCD kodlu sayının sağındaki veya solundaki basamağa ‘eşitlik biti’ (parity bit) eklenir. Eşitlik biti, kodlanan veride 1 yada 0’ların tek mi, çift mi olduğunu belirtir. İki türlü eşitlik biti yöntemi bulunmaktadır: Çift eşitlik (even parity) ve tek eşitlik (odd parity).
Çift eşitlik yönteminde; eşitlik bitinin değeri, kodlanacak bilgideki 1’lerin toplam sayısı (eşitlik biti dahil) çift olacak şekilde seçilir. Kodlanacak sayıdaki 1’lerin sayısı tek ise, eşitlik biti olarak ‘1’ eklenir. Kodlanacak bilgideki 1’lerin sayısı çift olması durumunda ise, eşitlik biti olarak ‘0’ eklenir.

## Slide 20
Tek eşitlik bit yöntemi; aynı mantığa göre düzenlenir. Tek fark kodlanan bilgideki 1’lerin
sayısı tek olmalıdır.

## Slide 21
1.6. Aiken Kodu
Aiken kodu; 4 basamaklı ve basamak değerlerinin ‘2421’ şeklinde ifade edildiği bir kodlama şeklidir. Onlu sistemde 5’e kadar olan sayıları kodlamak için sağ taraftaki basamaklar kullanılırken, 5’den büyük değerleri ifade etmek için sol taraftaki bitler tercih edilir.
Bu kodlama şekli simetrik kodlamaya bir örnektir. (0-4) arasındaki sayılar için normal ikili
sayılar kullanılırken, (5-9) arasındaki sayılar için başlangıçtaki sayıların simetriği kullanılır.

## Slide 23
1.7.Bar (Çubuk) Kodu (barkod)
Onlu sayıların, farklı şekilde düzenlenmiş çubuklarla ifade edildiği kodlama sistemi 'bar
kodu' olarak isimlendirilir. Bar kodu; bir birim malın üretildiği veya ambalajlandığı
işletmeyi, malın cinsini ve özelliklerini tanımlamak amacıyla, önceden belirlenmiş kurallara
uygun çeşitli kalınlıklarda bir dizi dikey paralel çizgiler ve bu çizgiler arasında çeşitli
genişlikte boşluklardan meydana gelen bir kodlama yöntemidir. Diğer bir deyişle,
karakterlerin (rakam veya harf) farklı kalınlıktaki çizgiler ve boşluklar ile temsil edildiği
kodlama sistemi ‘barkod’ olarak adlandırılır.
İlk olarak 1932’de Harward Universitesi’nde Wallace Flint tarafından yürütülen bir projede
kullanılan barkod sisteminin modern anlamda ilk uygulaması 1948 yılında yemek sırasında
kasadan geçen ürünlerin otomatik olarak okunması işlemi ile yapıldı. İlk uygulamalarda
kullanılan mürekkebin dengesiz olması ve sistemin pahalıya mal olması nedeni ile bugün
kullanılan sisteme benzeyen, siyah zemin üzerinde 4 beyaz çizgi içeren ve bu çizgilerin bir
veya bir kaçının olmaması esasına dayanan sistem geliştirildi. Bu sistemin geliştirilmesi ile
1973 yılında UPC (Universal Product Coding) sistemi geliştirildi ve 1974 yılında Ohio’da
bir markette kullanılmaya başlandı. İlk barkodlu ürün ise Wrigley’s çikletleri idi.
Klavyeye alternatif olarak kullanılan bar kodu yöntemi; veri giriş / çıkışının kolay olması,
kullanıldığı sistemlerde verimliliği artırması, standardizasyon sağlaması, vb. nedenlerle
özellikle stoklama işlemlerinde ve marketlerde yaygın olarak kullanılmaktadır

## Slide 24
Sayısal ve alfasayısal bir dizinin çizgi veya boşluklardan oluşan bir kodlama yöntemi ile
ifade edilmesi olarak tanımlayabileceğimiz barkod sistemi okunduğunda yalnızca ilgili
karakter dizisi bilgisayara gönderilir. Karakterleri temsil etmek için kullanılan çizgilerin
uygun araçlarla okunup çözümlenmesi ve bilgisayara aktarılması için çeşitli barkod
yöntemleri ve barkodları okuyacak farklı teknolojiler bulunmaktadır. Barkod ile ilgili
teknolojileri / yöntemleri bir standart olarak ortaya koymak amacıyla on iki Avrupa ülkesinin
katılımı ile ‘Avrupa Mal Numaralandırma Birliği’ (European Article Numbering Association
- EAN) kurulmuştur. Türkiye’nin de üye olduğu (kod numarası 869 olarak) birliğin
Türkiye’deki temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir.

## Slide 25
2. Alfa Sayısal Kodlar
Bilgisayarlarda sayılarla birlikte alfabedeki harfler, noktalama işaretleri ve diğer özel
karakterler kullanılmaktadır. Tüm bu bilgileri kodlamak için kullanılan yöntemler,
‘Alfasayısal kodlama yöntemleri’ olarak isimlendirilir.
Alfasayısal kodlar; tüm büyük ve küçük harfleri, 7 tane noktalama işaretini, 0’dan 9’a kadar 10 sayıyı ve +, /, #, %, *, vb. karakterleri içerir. Yaygın olarak kullanılan iki türlü alfasayısal kodlama yöntemi bulunmaktadır: ASCII (Amerikan Standart Code For Information Interchance) ve EBCDIC (Extended BCD Interchance Code) kodları. Bu kodlardan daha yaygın olarak kullanılan ASCII kodudur.
2.1. ASCII kodu
ASCII kodu; 7 bitlik bir koddur (8. bit bazı karakterlerin kontrolu için kullanılır) ve
2⁷ = 128 bilgiyi kodlama kapasitesine sahiptir. Bu kapasite rakam ve harflerle birlikte
bilgisayarda kullanılan Enter, Linefeed, vb. işlemleri ifade etmek içinde yeterlidir. Tablo
3.5’de kullanılan bazı bilgilerin ASCII kodlama yönteminde ve onaltılı sistemde kodlanmış
karşılıkları görülmektedir. İkili sayı formundaki ASCII kodlu bir sayının anlamını bulmak
için, ikili sayının karşılığı olan onaltılı sayı bulunur. Onaltılı sayının ifade ettiği karakter
tespit edilirse kodlanmış sayı anlamlı hale gelir.

## Slide 28
2.2. EBCDIC Kodu
IBM tarafından geliştirilen ancak diğer üreticiler tarafından benimsenmediği için yaygın olarak kullanılmayan EBCDIC kodu, 8 bitlik alfasayısal bir kodlama sistemidir. Her bir bilginin farklı şekilde onaltılı ve ikili sistemde temsil edildiği bu kodlama sisteminde, karakterlerin eşitlikleri Tablo 3.6’da toplu olarak görülmektedir. Bu kodlama sisteminde, bilgilerin kodlanmasında kullanılan mantık ASCII kodunun aynısıdır.

## Slide 30
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ