## Slide 1: Mantık Devreleri DERS 4

## Slide 2
Lojik Kapılar ve
Lojik Devreler
(Logic Gates And Logic)

## Slide 3
Giriş
Lojik devrelerin en basit ve temel elemanı lojik kapılardır (logic gates). Lojik değişkenlerin değerlerini (gerilimleri) giriş olarak kullanan, girişten aldığı değerler üzerinde işlemler yaparak lojik eşitliğin değerine uygun değerler (gerilim) üreten elektronik devre, ‘lojik kapı’ olarak isimlendirilir. Temel olarak beş farklı yapıda bulunan kapılar, basit bir sayısal elektronik devreden bilgisayara kadar cihazların temel yapı taşıdır. Flip-Flop, kaydedici, sayıcı, vb. lojik devreleri oluşturmakta kullanılan kapılar; direnç, diyot, transistor, FET, MOSFET, vb elektronik devre elemanları kullanılarak yapılırlar.
Bu Kapılar
VE (AND),
VEYA (OR),
DEĞİL (NOT),
VE DEĞİL(NAND),
VEYADEĞİL (NOR)
kapılarıdır ve bu kapılar ‘temel lojik kapılar’ olarak
isimlendirilir

## Slide 4: Doğruluk Tablosu
Giriş
Çıkış
n
Eğer n=2 ise 2n farklı giriş kombinasyonu olur.(2 lik sistemde)
Çıkış(f) rastgele yazılmıştır.
Doğruluk Tablosu
Girişler (x,y) rastgele yazılmıştır

## Slide 7
Diğer özel kapılar

## Slide 14
Örnek : Sinyal üretecinden üretilen kare dalga sinyal ve kontrol sinyalinin VE kapısına uygulanması durumunda oluşacak çıkış sinyal şeklini osilaskop ile izleyebilmek için gerekli devreyi oluşturalım (Şekil 5.12).

## Slide 15
Örnek : İki girişli ‘VE’ kapıları kullanarak üç ve dört girişli ‘VE’ kapıları oluşturalım.
İki girişli VE kapıları ile üç girişli ve dört girişli VE kapıları oluşturma şekilleri Şekil 5.13’de, uc girişli VE kapılarının entegre içerisindeki durumu ise Şekil 5.14’ de görülmektedir.

## Slide 16
3. ‘DEĞİL’ İşlemi ve ‘DEĞİL’ Kapısı
‘DEĞİL’ işlemi; ‘VE’, ‘VEYA’ işlemlerinden farklı olarak tek giriş ve tek değişken ile
gercekleştirilir. Örneğin; A değişkeni ile işlem yapılacaksa, ‘NOT’ işlemi sonucu Q=A‘ olarak tanımlanır ve A uzerindeki cizgi, değili (barı) olarak isimlendirilir. Şekildeki doğruluk tablosundan goruleceği uzere değişken yalnızca iki değerden birini alabilir: A=0 veya A=1. ‘DEĞİL’ işlemi, ‘tersi’ veya ‘tumleyeni’ olarak ta tanımlanır. Şekil 5.16.a’ daki sembolle gosterilen ‘DEĞİL’ kapısı her zaman tek girişe sahiptir ve çıkış devamlı girişin tersidir

## Slide 29
Lojik kapı gösterimleri

## Slide 30
Lojik İfadelerin Lojik Elemanlar İle Gerçekleştirilmesi

## Slide 37: Ödev Soru: Kazanın içindeki yağ A sensörünün üzerinde veya B sensörünün altına indiğinde alarm veren sistemin Doğruluk tablosunu oluşturun. Sistemde kaç giriş değişkeni vardır? Sistemde kaç çıkış vardır? Sistem girişi kaç farklı kombinasyondan oluşur.
B
A

## Slide 38
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ